## Slide 1: Hoofdstuk 2
8051-microcontroller

## Slide 2: Geschiedenis van MCS-51
Eerste generatie ontwikkeld door Intel
Eind jaren ‘80 hebben andere fabrikanten 8051-compatible IC’s ontwikkeld (Siemens en Philips)
Nu Silicon Laboratories
De 8051 is de generieke versie van de MCS-51 familie

## Slide 3: Vereenvoudigd blokschema

## Slide 4: Eigenschappen van de 8051
CPU met 111 instructies (bit & bytebewerkingen)
32 digitale GPIO-lijnen verdeeld over 4 8-bit poorten (P0, P1, P2 en P3)
2 timer/counters met 4 werkingsmodi
Een full duplex serieel kanaal
2 externe interruptlijnen

## Slide 5: Eigenschappen van de 8051
128 bytes interne RAM waarvan sommige adressen bitadresseerbaar zijn
4 KB interne ROM (PROM, EPROM of EEPROM)
Uitbreidbaar met 64 KB datageheugen en 64 KB programmageheugen

## Slide 6: Beperkingen van de 8051
De 8051 telt slechts 40 aansluitingen.
Sommige poortpinnen hebben een dubbele functie! (cfr. multiplexing)

## Slide 8: Geheugenmodel v/d 8051

## Slide 9: Overzicht v/d registers
ACC
B
PSW
SP
DPTR
P0, P1, P2, P3
IE, IP

## Slide 10: Overzicht v/d registers
TMOD/TCON
TH0/TL0
TH1/TL1
SMOD
…

## Slide 11: Het Program Status Word

## Slide 12: Verschillende vlaggen
CY: carry-vlag
AC: auxilary carry
F0: User flag
RS1 en RS0:selectiebits registerbank
OV: overflow
P: Pariteit
Zero- en negative-vlag?

## Slide 13: De GPR’s

## Slide 14: De C8051F120 controller

## Slide 15: Eigenschappen v/d C8051F120 controller
8051 compatible MCU/CPU
128 KB FLASH programmageheugen
8 KB + 256 bytes onchip datageheugen
20 interruptbronnen
24,5 MHz oscillator

## Slide 16: Eigenschappen v/d C8051F120 controller
Analoge periferie
  10/12 bit ADC
  8 bit ADC
  2 x 12 bit DAC
Digitale I/O
  2 seriële kanalen
  5 timer/counters
  8 GPIO-poorten

## Slide 18: Geheugenmodel v/d C8051F120

## Slide 19: Geheugenmodel C8051F120
SFR-regio is meerdimensioneel
Sommige registers zijn beschikbaar in iedere SFR-pagina, anderen zijn beschikbaar in slechts één pagina
Bekijk steeds de documentatie bij het gebruik van een SFR om te achterhalen waar een bepaald register zich bevindt